СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Территориального отдела				Директор УМП «Жилищник»

Управления Роспотребнадзора				       г.Кременки, Жуковского района,

По Калужской области в Боровском,				   Калужской области.

Жуковском, Малоярославецком,

Тарусском районе.

____________А.П.Васюкова					__________Д.Е.Безнащук

«___» __________2018г.					       «____»______________2018г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

производственного контроля качества

и безопасности горячей воды системы теплоснабжения

УМП «Жилищник» г.Кременки

на период 2018-2022г.г.

г.Кременки 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственного контроля качества и безопасности горячего водоснабжения устанавливает гигиенические требования к качеству воды, подаваемой системой централизованного горячего водоснабжения, а также правила контроля качества горячей воды, а также периодичность отбора проб отбираемой горячей воды для лабораторных исследований.

Программа разработана в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»".

Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения.

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к горячей  воде.

Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:

- предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 оС;

- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже +60оС и не выше +75оС.

Централизованная система теплоснабжения г.Кременки состоит из источников теплоты водоподогревательных установок котельных №1 и №2, водяных тепловых сетей и потребителей теплоты. Теплоснабжение г.Кременки находится в хозяйственном ведении предприятия УМП «Жилищник».

Теплота расходуется на нужды отопления, горячего водоснабжения и рециркуляции ГВС.

Источниками теплоты являются две котельные, каждая из которых оборудована тремя водогрейными котлами типа КВГ-6,5, работающими на газе.

В качестве водоподготовки на котельной №1 установлены натрий катионитные фильтры.

Исходная вода поступает в фильтры под напором и проходит через слой катионита в направлении сверху вниз. При этом происходит умягчение воды путем обмена ионов кальция и магния на эквивалентное количество ионов натрия-катионитовой загрузки.

Цикл работы фильтра состоит из следующих операций: умягчение, взрыхление, регенерация, отмывка.

На котельную №2 умягчённая вода поступает  по трубопроводу умягченной воды (см. рис.1).

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, детские сады, школы, поликлиника, административно-бытовые и производственные здания.

Тепловые сети двухтрубные, радиальные, с зависимым присоединением абонентов. Трубопроводы тепловых сетей проложены в основном подземным способом и лишь отдельные участки теплосети выполнены надземной прокладкой на высоких и низких металлических и железобетонных опорах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена теплоизоляционными скорлупами или минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани или металлических кожухов. Около 50% тепловых сетей проложена из труб с пенополиуретановой изоляцией. Наибольший диаметр головных участков трубопроводов тепловой сети равен:

От котельной №1  Ду-400мм;

От котельной №2  Ду-300мм.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,006 км в двухтрубном исполнении.

Горячее водоснабжение выполнено по схеме открытого водоразбора непосредственно из тепловой сети. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественным методом по отопительному графику 115-70 градусов С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления принята равной минус 27 градусов С.

Горячая вода производится из холодной воды, поступающей по водопроводной сети на основании договора холодного водоснабжения №85/18в между УМП «Водоканал» и УМП «Жилищник». Показатели качества питьевой воды соответствуют требованию СанПин 2.1.41074-01. (см.приложение 2 Договора).

Система водоснабжения г.Кременки состоит из трех водозаборных скважин №1, №2,и №3, добывающих воду из водоносного горизонта и распределительной сети. Вся система водоснабжения  находится в хозяйственном ведении и в эксплуатации предприятии я УМП «Водоканал» г.Кременки.

Питьевая вода  Кременского водозабора предназначена  для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятий и организаций г.Кременки. 	Исходная вода используемая предприятием для приготовления горячей воды проходит производственный

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества питьевой воды осуществляется Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском  районе» на основании договора на исследование питьевой воды.

Эксплуатацию, содержание и ремонт водопровода осуществляется УМП «Водоканал» г.Кременки Жуковского района Калужской области (план мероприятий прилагается).

Численность населения г.Кременки составляет 9960 человек.

Горячей водой обеспечиваются:

| Жилой дом по ул. Жукова д.1 | 538 человек |
| --- | --- |
| Жилой дом по ул ул. Жукова д.3 | 267 человек |
| Жилой дом по ул ул. Жукова д.5 | 270 человек |
| Жилой дом по ул ул. Жукова д.7 | 268 человек |
| Жилой дом по ул ул. Жукова д.9 | 267 человек |
| Жилой дом по ул ул.Лесная д.3 | 414 человек |
| Жилой дом по ул ул.Лесная д.7 | 232 человек |
| Жилой дом по ул ул.Лесная д.9 | 243 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.3 | 40 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.4 | 41 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.5 | 43 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.6 | 40 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.7 | 43 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.8 | 44 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.9 | 42 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.10 | 199 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.13 | 31 человек |
| Жилой дом по ул ул.Мира д.14 | 35 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.2 | 97 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.3 | 112 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.4 | 156 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.5 | 114 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.6 | 110 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.7 | 123 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.8 | 40 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.9 | 39 человек |
| Жилой дом по ул ул. Молодежная д.10 | 45 человек |
| Жилой дом по ул ул.Осенняя д.3 | 150 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.1 | 45 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.3 | 44 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.5 | 44 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.6 | 171 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.8 | 187 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.10 | 196 человек |
| Жилой дом по ул ул.Победы д.12 | 206 человек |
| Жилой дом по ул ул.Школьная д.1 | 178 человек |
| Жилой дом по ул ул.Школьная д.3 | 155 человек |
| Жилой дом по ул ул.Школьная д.5 | 167 человек |
| Жилой дом по ул ул.Циолковского д.9 | 178 человек |
| Жилой дом по ул ул.Циолковского д.8 | 132 человек |
| Жилой дом по ул ул.Циолковского д.7 | 133 человек |
| Жилой дом по ул ул.Циолковского д.3 | 152 человек |
| Жилой дом по ул ул. Строителей д.8 | 153 человек |
| Жилой дом по ул ул.Строителей д.6 | 212 человек |
| Жилой дом по ул ул.Строителей д.2 | 238 человек |
| Жилой дом по ул ул.Строителей д.3 | 206 человек |
| Жилой дом по ул ул.Строителей д.1 | 190 человек |
| Жилой дом по ул ул.Солнечная д.7 | 155 человек |
| Жилой дом по ул ул.Солнечная д.5 | 158 человек |
| Жилой дом по ул ул.Солнечная д.3 | 149 человек |
| Жилой дом по ул ул.Ленина д.17 | 35 человек |
| Жилой дом по ул ул.Ленина д.15 | 40 человек |
| Жилой дом по ул ул.Ленина д.13 | 44 человек |
| Жилой дом по ул ул.Ленина д.11 | 48 человек |
| Жилой дом по ул ул.Ленина д.7 | 218 человек |
| Жилой дом по ул ул.Дашкова д.12 | 179 человек |
| Жилой дом по ул ул.Дашкова д.7 | 353 человек |
| Жилой дом по ул ул.Дашкова д.5 | 345 человек |
| Жилой дом по ул ул.Дашкова д.3 | 353 человек |
| Жилой дом по ул ул.Дашкова д.1 | 357 человек |
| Общий дом по ул.Циолковского,4 | 247 человек |
| Общий дом по ул.Циолковского,6 | 230 человек |
| КНС г.Кременки, ул.ленина,4, стр.3а |  |
| Административное здание УМП «Водоканал», ул.Ленина,4 стр.1 пом.2 |  |
| Административное здание МУП «Благоустройство», ул.Ленина,4 стр.1 пом.1 |  |
| Здание с Администрацией ГП «г.Кременки», ул.Ленина,2 |  |
| Магазины по ул.Ленина,2 |  |
| Здание «Атлант» |  |
| Школа №1, ул.Ленина,5 |  |
| Магазин «Аленка» по ул.Жукова |  |
| Магазин «Орфей» по ул.Жукова |  |
| Кафе «Грот» по ул.Жукова |  |
| Стационар, по ул.Дашковой,8 |  |
| Городская Поликлиника, ул.Мира,1 |  |
| Здание «Дом Культуры», ул.Мира,15 |  |
| Магазин «Пятерочка», ул.Победы,2 |  |
| Детсад «Родничок», ул.Победы,7 |  |
| Детсад «Теремок», ул.Дашковой,10 |  |
| Магазин «Пятерочка», ул.Школьная,7 |  |
| УМП «Жилищник», ул.Лесная,4 |  |
| Пожарная часть, ул.Лесная,4 |  |
| Здание Дом спорта «АТЛАНТ», ул.Лесная,6 |  |
| Здание м-на «Бирюса» по ул.Победы,2 |  |

Ведется постоянный контроль за работой  котельных и тепловых сетей. Ведутся работы по капитальному и текущему  ремонту, техническому обслуживанию оборудования котельных и тепловых сетей.

Обо всех случаях  аварийных ситуаций на тепловых сетях, в течение часа передается информация руководству предприятия, в МЧС Жуковского района и в Администрацию ГП «Город Кременки».

Устранение аварий на тепловых сетях осуществляется по возможности в минимальные сроки, но не более 24 часов с момента обнаружения аварии.

Ведется постоянный контроль за работой  котельных и тепловых сетей. Ведутся работы по капитальному и текущему  ремонту, техническому обслуживанию оборудования котельных и тепловых сетей.

Обо всех случаях  аварийных ситуаций на тепловых сетях, в течение часа передается информация руководству предприятия, в МЧС Жуковского района и в Администрацию ГП «Город Кременки».

Устранение аварий на тепловых сетях осуществляется по возможности в минимальные сроки, но не более 24 часов с момента обнаружения аварии.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ

Производственные контроль качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения осуществляется на основании СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,раздел.4. п.4.1.2.:

- в местах поступления исходной воды (водопроводная сеть)

-после водоподготовки (подпиточная вода)

-перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

-в распределительной сети.

Лабораторный производственный контроль  качества горячей воды включает следующие показатели:

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы.

В соответствии с требованиями п.3.3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,  безопасность  горячей воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1,2 и 3.

1.1.микробиологические и паразитологические:					        Таблица 1.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1мл | Не более 50 |

1.2.органолептические: 									Таблица 2.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Цветность | Градусы | 20(35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6(3,5) 1,5(2) |
| Запах при 60˚С | баллы | 2 |
| Температура | Градусы | Не ниже 60˚С, не более 75˚С |

1.3.обобщенные: 										Таблица 3.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7,0(10) |
| Окисляемость пеманганантная | Мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты суммарно | Мг/л | 0,1 |

Радиационная безопасность горячей воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таблице 4.

Таблица 4.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | бк/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | бк/л | 1,0 | Радиац. |

2.Виды показателей, количество и периодичность отбора проб.

В соответствии с требованиями п.4.3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01. Количество и периодичность проб отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблицах 5,6 и 7.

Анализы исходной воды выполняются поставщиком услуги «вода питьевая» УМП «Водоканал» на основании договора поставки воды с предоставлением протоколов лабораторных испытаний питьевой воды.

2.1. в месте водозабора 									Таблица 5.

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

2.2. перед поступлением в распределительную сеть				         Таблица 6.

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | 12 (ежемесячно) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

2.3.  в распределительной сети:				       			  Таблица 7.

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 12 (ежемесячно) |
| Органолептические | 12 (ежемесячно) |

После ремонта и чрезвычайных ситуаций проводятся обязательные контрольные пробы.

3. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды.

В соответствии с требованием п.3.4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение, указанным в таблице 8.

Таблица 8.

-Перечень показателей для включения в рабочую программу производственного контроля качества горячей  воды

4. Пункты отбора проб

Отбор проб воды осуществляется  перед поступлением в распределительную сеть, и в распределительной сети.

Точки отбора проб горячей воды

| № п/п | Место взятие пробы | Конкретные точки отбора | Характеристика точек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 по адресу: г.Кременки, ул.Ленина, 4 строен.2. | Котельная №1 | характерная |
| 2. | Котельная № 2 по адресу: г.Кременки, ул.Лесная,10 | Котельная №2 | характерная |
| 3 | Средняя школа № 2 по адресу: г.Кременки, ул.Школьная,9 | пищеблок | характерная |

Точки отбора проб установлены в соответствии с требованиями Федерального закона

«О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,

ГОСТ   Р 51232-98.СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.Точки отбора проб в пунктах водоразбора наружной и внутренней тепловой сети согласованы с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.Ежегодно составляется график отбора проб и проведение их исследований, который согласовывается с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. Ежемесячно результат анализов контроля качества горячей воды  по соответствующей

форме направляется в контролирующие органы, органы местного самоуправления.

5. Календарный годовой график отбора проб горячей воды в системе теплоснабжения предприятия УМП «Жилищник» г.Кременки

| Вид показателей | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| После водоподготовки |
| Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Обобщённые | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Неорганические и органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Перед поступлением в распределительную сеть горячего водоснабжения |
| Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Обобщённые | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Неорганические и органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| В распределительной сети |
| Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |  |  |  |  |  |

6.Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, после водоподготовки | Микробиологические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Обобщённые | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Неорганические и органические | 1 раз в год | 1 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| Котельная №2, Перед поступлением в распределительную сеть | Микробиологические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Обобщённые | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Неорганические и органические | 1 раз в год | 1 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| Распределительная сеть | Микробиологические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 12 |
|  | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |

7.Критерии существенного ухудшения качества горячей воды, показатели качества горячей воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль:

| Показатель | Норматив (ПДК) не более | Показатель вредности |
| --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Запах, баллы | 2 | 4 |
| Температура, град |  |  |
| Цветность,град. | 20 | 40 |
| Мутность,мг/мд | 1,5 | 2,5 |
| Обобщенные показатели и показатели органического загрязнения |
| Водородный Показатель, рН | 6-9 | Менее 5, более10 |
| Жесткость общая | 7 (10) |  |
| Химические вещества |
| Алюминий, мг/л | 0,5 | 5 |
| Железо, мг/л | 0,3 | 3,0 |
| Марганец, мг/л | 0,1 | 1,0 |
| Медь, мг/л | 1,0 | Орг. |
| Никель, мг/л | 0,1 | с.-т. |
| Нитраты, мг/л | 45 | с.-т. |
| Ртуть, мг/л | 0,0005 | 0,025 |
| Свинец, мг/л | 0,03 | 0,3 |
| Фториды, мг/л | 1,5 | 4,5 |
| Хлориды, мг/л | 350 | Орг. |
| Хром, мг/л мг/л | 0,05 | 0,25 |
| Цинк, мг/л | 5,0 | Орг. |
| Радиационные показатели |
| Общая альфа-радиоактивность | 0,2 | Радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | 1,0 | Радиац. |
| Микробиологические показатели |
| ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/мл | Не≥ 50 | 300 |
| Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл | отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/мл | отсутствие | Присутствие в повторной пробе |

Методы контроля показателей                                                                                                             для включения в рабочую программу

| №№ | Показатель | Метод контроля | Объект исследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №1 | Котельная №2 | Разводящие сети |  |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах, баллы | ГОСТ 3351-74 | + | + | + | п.4.5.таб.4 |
| 2 | Температура, град |  | + | + | + | п.4.5.таб.4 |
| 3 | Цветность,град. | ГОСТ 3351-74 | + | + | + | п.4.5.таб.4 |
| 4 | Мутность,мг/мд | ГОСТ 3351-74 | + | + | + | п.4.5.таб.4 |
| Обобщенные показатели |
| 5 | Водородный показатель | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 | + | + | + | п.4.4.1.таб.2 |
| 6 | Жесткость общая | ГОСТ 31954 | + | + | + | п.4.4.1.таб.2 |
| Неорганические показатели |
| 7 | Железо | ГОСТ 4011-72 | + | + | + | п.4.4.1.таб.2 МУК прил.5а |
| 8 | Нитраты | ГОСТ 18826-73 | + | + | + | п.4.4.1.таб.2 МУК прил.5а |
| 9 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | + | + | + | п.4.4.1.таб.2 МУК прил.5а |
| Микробиологические показатели |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | МУК 4.2.671-97 | + | + | + | п.4.3.1. прил.5а |
|  | Общие колиформные бактерии | МУК 4.2.671-97 | + | + | + | п.4.3.1. прил.5а |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК 4.2.671-97 | + | + | + | п.4.3.1. прил.5а |
| Радиологические показатели |
| 15 | Общая альфа-радиоактивность | ГОСТ Р 51232-98 | + | + | + | В соответствии с п.9,10 Критериев* |
| 16 | Общая бета-радиоактивность | ГОСТ Р 51232-98 | + | + | + | В соответствии с п.9,10 Критериев* |

Рабочая программа                                                                                                                           мероприятий лабораторного контроля за санитарно-техническим состоянием       горячей воды системы теплоснабжения УМП «Жилищник» г.Кременки»                                              на 2018 – 2022 годы.

| №№ п/п | Наименование работ | Ответственный | Срок выполнения плановый |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация лабораторного контроля за качеством горячей воды | Инженер ОЭС | 1 раз в месяц |
| 2 | Регулярное проведение обучения работников гигиеническому обслуживанию тепловых сетей | Мастер ТС | Не реже 1-го раза в 2 года |
| 3 | Регулярное проведение ремонта оборудования котельных и тепловых сетей, покраска труб и насосного оборудования котельных и разводящих трубопроводов теплосети. | -Мастер по ремонту котельного оборудования; -Мастер ТС | Постоянно |
| 4 | Регулярное проведение текущего ремонта тепловых сетей. | Бригада слесарей | Постоянно, согласно планов ремонта |
| 5 | Регулярное проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | Мастер ТС | 1 раз в год |
| 6 | Анализ результатов контроля качества горячей воды и направление информации по результатам контроля: -Администрация ГП «Город Кременки» -органам Роспотребназдора | Инженер ОЭС | 1 раз в месяц, или по требованию |
| 7 | Проработка вопроса лабораторного контроля на предшествующий период со сторонними организациями, заключение договоров с аккредитованными лабораториями | Гл.экономист | Декабрь каждого месяца |
| 8 | Ведение журнала лабораторно-производственного контроля качества горячей воды УМП «Жилищник» | Инженер ОЭС | постоянно |
| 9 | Проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения после выполнения работ по капитальному ремонту трубопроводов | Мастер ТС | После замены трубопроводов |

Перечень работ по капитальному ремонту в системах горячего водоснабжения

УМП «Жилищник» г.Кременки

| №№ п/п | Наименование работ | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт тепловой сети по ул.Циолковского (от ж/д.Циолковского,3 до ТК-43) | Х |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт теплосети по ул.Молодежная (от ТК-33-1 до ТК-33-2) | Х |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт тепловой сети по ул.Жукова (от ж/д.Лесная,7 до Жукова,3) |  | Х |  |  |  |
| 4 | Ремонт тепловой сети ж/д ул.Осенняя,3 (от ТК-14-3 до ТК-14-4) |  |  | Х |  |  |
| 5 | Ремонт теплосети по ул.Молодежная (от ТК-33 до до ж/д. Молодежная,4) |  |  | Х |  |  |
| 6 | Ремонт теплосети по ул.Ленина (от ТК-49 до до ТК-50) |  |  |  | Х |  |
| 7 | Ремонт тепловой сети по ул.Циолковского (от ТК-43 до ТК-44) |  |  |  | Х |  |
| 8 | Ремонт теплосети к от ТК-5 до ТК-7-1 (ул.Ленина) |  |  |  |  | Х |
| 9 | Ремонт теплосети к от ТК-3 до ТК-4 (ул.Ленина) |  |  |  |  | Х |
| 10 | Замена запорной арматуры на объектах системы водоснабжения | Х | Х | Х | Х | Х |

Законодательное обоснование

Программы производственного контроля качества питьевой воды

  - Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06 января 2015 года №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» ( вместе с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»)(06 января 2015г.), ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества».

  - Программа разработана с целью обеспечения качественной горячей водой населения на территории Городского поселения «Город Кременки».

  - Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств горячей воды подаваемой в сеть целью обеспечения постоянного качества горячей  воды, безопасности населения.

  - Настоящая программа производственного контроля качества горячей воды распространяется на используемые источники централизованного горячего водоснабжения, служащие для удовлетворения хозяйственных нужд населения и юридических лиц.

  - Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

1.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

2.Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300/1-1 от 07.02.1992г.;

3.Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления».

4.Постановление Правительства РФ от 06 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

5.СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6.Приказ Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

7.На предприятии имеются следующие документы:

Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ (ред. От 25.11.2013г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001г. № 26.09.2001г.№24(ред.от 28.06.2010г.) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с СанПиН2.1.4.1074-01)Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред.от03.02.2014,с изм.от 25.02.2014г.)(с изм.и доп..вступ.в силу с 15.02.2014)

Постановление Правительства РФ от 06 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды,горячей воды» (вместе с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды,горячей воды») (06 января 2015г.)

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г.№644(ред. От30.12.2013) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 09.06.2007г.№360(ред.от 30.12.2013г.) «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г.№354(ред.от 17.02.2014г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Постановление Правительства  РФ от 29.07.2013 №643 « Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения»

Постановление Правительства  РФ от 29.07.2013 №642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г.№83»

Постановление Правительства  РФ от 14.02.2012 №124 (ред. от 22.07.2013) «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (вместе с «Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями»)

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г.№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении  которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследованя), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

# Text boxes

| Показатель | Единица измерения | Норматив (ПДК) | НД на метод определения (исследования) | Погрешность определения + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Температура | Градусы |  | МУК 4.3.2900-11 | не определена |
| Цветность | Градусы | 20 | ГОСТ 31-868-2012 | не определена |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 | 0,11 |
| Запах при 60˚С | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 | не определена |
| Обобщенные показатели и показатели органического загрязнения |
| Водородный показатель | рН | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 | 0,01 |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7,0(10) |  |  |
| Микробиологические показатели |
| ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1 мл | Не≥ 50 | МУК 4.2.1018-01 | не определена |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ В 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 | не определена |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ В 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 | не определена |
| Радиологические |
| Общая альфа-радиоактивность | бк/л | 0,1 | В соответствии с п.9,10 Критериев* | В соответствии с п.9,10 Критериев* |
| Общая бета-радиоактивность | бк/л | 1,0 | В соответствии с п.9,10 Критериев* | В соответствии с п.9,10 Критериев* |

| Неорганические вещества |
| --- |
| Алюминий | мг/л | 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 | 0 |
| Железо | мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72 | 0,06 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | ГОСТ 4974 | 0 |
| Медь | мг/л | 1,0 | ГОСТ 4388 | 0 |
| Никель | мг/л | 0,1 |  |  |
| Нитраты | мг/л | 45 | ГОСТ 18826 | 0,0004 |
| Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ 52180-2003 | 0 |
| Свинец | мг/л | 0,03 |  |  |
| Фториды | мг/л | 1,5 | ГОСТ 4386 | 0 |
| Хлориды | мг/л | 350 | ГОСТ 4245 | 0 |
| Хром | мг/л | 0,05 | МУК 4.1.1513-03 | 0 |
| Цинк | мг/л | 5,0 |  |  |